## Slide 1
1
经验教训汇总 2023.6.15

## Slide 2
不符合发生情况 (□顾客 ■ 厂内 □供应商 )
出现地点 | 复合加工车间
不良数量 | 1
不良类型 | 多次加工
工序名称 | 数控车床
不符合详细说明 | 
精修内孔加工两次 （有1件精修内孔未加工产品流到复合加工车间） | 
不良照片
已加工未加工产品进行区分隔离开 对落地产品准确核对
发生 日期 | 2023.6.12 | 件号/件名 | M03090804/ 阀壳 | 顾客 | 天纳克
NG
OK
One Point Lesson
经验总结

## Slide 3
不符合发生情况 (□顾客 ■ 厂内 □供应商 )
出现地点 | 磨床
不良数量 | 6
不良类型 | 漏加工
工序名称 | 铣圆弧
不符合详细说明 | 
未铣圆弧加工产品，混入铣圆弧产品，进行后道工序热处理 | 
不良照片
One Point Lesson
经验总结
已加工未加工产品进行区分隔离开 并对产品进行确认
发生 日期 | 2023.6.14 | 件号/件名 | 094515948/ 花键轴 | 顾客 | 舍弗勒
NG
OK

## Slide 4
不符合发生情况 (□顾客 ■ 厂内 □供应商 )
出现地点 | 磨床
不良数量 | 16
不良类型 | 明显刀纹
工序名称 | 车加工
不符合详细说明 | 
产品表面整体刀纹,1288件中16件，不良率1.24% | 
不良照片
切刀刀具寿命管理管控磨损 发现可疑品进行隔离分选
发生 日期 | 2023.6.14 | 件号/件名 | 20000-17SSS/衬套 | 顾客 | ASSA ABLOY Australia
NG
OK
One Point Lesson
经验总结

## Slide 5
不符合发生情况 (■顾客 □ 厂内 □供应商 )
出现地点 | 客户及主机厂
不良数量 | 批量
不良类型 | 毛刺
工序名称 | 精车
不符合详细说明 | 
螺纹起始、中间，细微毛刺；螺纹毛糙。 客户装配发生报警，终端车厂发现漏油等。 可能涉及高额处理费用。 | 
不良照片
工艺改进，刀具到寿命更换，问题发生，最快、重点积极解决
发生 日期 | 2023.6.14 | 件号/件名 | M03090804/ Value housing阀壳 | 顾客 | 天纳克
One Point Lesson
经验总结

## Slide 6
不符合发生情况 (■顾客 □ 厂内 □供应商 )
不良照片
组装后，螺纹起始、中间，较长铁屑（毛刺）
发生 日期 | 2023.7.20 | 件号/件名 | M03090804/ Value housing阀壳 | 顾客 | 常州天纳克
不符合详细说明

## Slide 7
不符合发生情况 (■顾客 □ 厂内 □供应商 )
出现地点 | 包装
不良数量 | 8个\1个
不良类型 | 漏加工、加工两次
工序名称 | 复合加工
不符合详细说明 | 
加工螺纹（钻孔、攻牙）时 未加工或加工螺纹两个（两次） | 
不良照片
未加工螺纹 或加工螺纹两个
产品区分开，已加工和未加工
发生 日期 | 2023.6.28 2023.7.8 | 件号/件名 | 4097429 铝盘 | 顾客 | SICK 美国
One Point Lesson
经验总结

## Slide 8
不符合发生情况 (■顾客 □ 厂内 □供应商 )
出现地点 | 包装
不良数量 | 240个抽检有1个
不良类型 | 尺寸不良
工序名称 | 数控加工
不符合详细说明 | 
要求29.92-30实测有29.732 | 
不良照片
产品区分开，调机品放置在不良品箱里
发生 日期 | 2023.7.13 | 件号/件名 | SIA33850002 | 顾客 | 施耐德
One Point Lesson
经验总结

## Slide 9
Thank You！